ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

SYSTÉM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V BRATRONICÍCH

Pořizovatel MěÚ Kladno, březen 2016

Obsah

Cíle a účel pořízení územní studie	3

Rozsah řešeného území, podklady	4

podklady	4

Řešené území	4

Požadavky na obsah řešení územní studie	5

1)	Doplňující průzkumy a rozbory	5

Problémy k řešení	5

2)	Veřejná diskuze nad konceptem řešení	6

3)	Konečný návrh řešení	6

Záměry obce které chce obec prověřit v ÚS:	6

Požadavky na obsah návrhu	7

Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie	7

Osnova textové části ÚSVP	7

Osnova grafické části	8

# Cíle a účel pořízení územní studie

- Předmětem ÚS je zejména prostorový a dopravní návrh řešení a parková obnova veřejných prostranství obce.

- Požadavek na zpracování podrobnějšího podkladu v obci vychází zejména z pořizovaného ÚP, který obec v současné době pořizuje. Vymezení veřejných prostranství, veřejné zeleně a vymezení místních komunikací, popř. silnic v pořizovaném ÚP, potvrzuje potřebu řešit poměrně rozsáhlá veřejná prostranství. V ÚP se jedná o plochy veřejného prostranství: VP – plochy veřejného prostoru, VZ – plochy veřejné zeleně a vybrané komunikace ozn. MK – místní komunikace, popř. PMK -  Propojovací místní komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch nebo účelové komunikace.

Výsek z pořizovaného ÚP, Hlavní výkres

- Cílem zpracování územní studie (dále ÚS) je také odborná participace specialistů, zejména dopravního specialisty, specialisty na vodní hospodaření s dešťovými vodami a specialisty na zeleň.

- Hlavním cílem je koncepční řešení veřejného prostoru, koordinace průjezdné a obslužné dopravy; např.. návrh chodníků pro bezpečnou cestu chodců, stezek pro cyklisty, parkování vozidel (a to jak krátkodobé parkování u služeb, tak odstavování vozidel nákladní dopravy), návrh zastávek autobusu, nový koncepční návrh zeleně a návrh funkčního členění ploch (návrh využití volných prostorů) a návrh vodního prvku v centrálním veřejném prostoru Bratronic. Veřejných prostranství, která potřebují prověřit, je celkem 7.

- Část veřejného prostranství je součást CHKO Křivoklátsko, kde se mj. dbá o obnovu a zachování venkovských staveb.

- Stávající systém veřejných prostranství slouží celému sídlu, jsou dostatečně velká I pro výhledový rozvoj bydlení a turistiky. Je tvořen rozlehlou návsí a řadou malých prostranství vytvořených přirozeně na křížení místních komunikací a cest.

- Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

# Rozsah řešeného území, podklady

## podklady

- Územní studie se bude zpracovávat nad mapovým podkladem aktuální digitální katastrální mapy, dílčích polohopisných zaměření centrálního prostoru dostupných na obci a výškopisu geografické mapy ČÚZK.

Na obci jsou k dispozici další podklady:

- Dále lze využít zaměření obce pro nové osvětlení

- Projekt rekonstrukce návesního rybníka z r. 2009

- Studie zeleně na návsi

- Podklady o technické infrastruktuře ÚAPo Kladno

- Pořizovaný územní plán (etapa po společném jednání)

## Řešené území

Řešeným územím jsou všechna vymezená veřejná prostranství v navrženém územním plánu, náleží do vymezených ploch i plochy s  komunikaCEMI a veřejnou zelení.

Dolní Bezděkov

# Požadavky na obsah řešení územní studie

Obsah US budou tvořit celkem 3 etapy:

- Doplňující průzkumy a rozbory

- Veřejná diskuze nad konceptem řešení

- Konečný návrh řešení

Součástí projektového týmu bude specialista na dopravu, vodní hospodářství související s vodním prvkem na návsi a specialista na zeleň.

## Doplňující průzkumy a rozbory

Obsahem textové a grafické části bude zejména:

- Analytická část (včetně vyhodnocení podkladů a doplnění současného stavu o dopravě, povrchové vodě v centrální části, zeleni a hodnotách architektonických a urbanistických)

- Rozbor dopravních závad v podrobnosti měřítka min. 1:2000 nebo menším

- Rozbor hodnotné zeleně na veřejném prostranství v podrobnosti měřítka min. 1:2000 nebo menším

- Vytipování významných staveb, které spoluvytváří veřejný prostor (dominanty a průhledy) v podrobnosti měřítka min. 1:2000 nebo menším

- Rozbor stavu povrchové vody na návsi

- Rozbor majetkoprávních vztahů

- Doplnění problémů k řešení vyplývajících z doplňujících průzkumů a rozborů aktuálního stavu, grafická část s orientačním schématem

### Problémy k řešení

Problémy k řešení budou doplněny na základě analýzy stavu každého jednotlivého prostranství, majetkoprávních vztahů a rozboru.

Na území Bratronic se nachází 7 veřejných prostranství.

Urbanistické hodnoty a další hodnoty obce, které by měly být po prověření chráněny nebo obnovovány:

- Prostranství 1-3, z větší části zachovalý veřejný prostor, původní uliční čára, objekty ohraničující prostranství

- 1 - dětské hřiště stabilizované

- 1 -  fasády 2 původních statků mají zachovalé štíty lidové architektury

- 1 - ubytování na návsi-budoucí penzion pro sociální bydlení

- 1 - lípy u silnice

- 3 - výhled z prostranství

- 4 – prostranství je tvořeno původní zástavbou u křižovatky. V současnosti začíná být vnímáno jako malý veřejný prostor

Konkrétní problematika v jednotlivých prostorech k řešení:

- 1 - hospoda s nevhodnou předzahrádkou-altánem, vhodné by bylo rozšíření a jiné umístění

- 1 - zastávky autobusu na návsi jsou bez přístřešku, některé zastávky bez přechodů a navazujících chodníků (typ zastávek obec v současnosti řeší)

- 1 – v prostoru je schválená demolice čp. 49, prostor nemá do budoucna navrženo žádné další využití

- 4-6 - v některých částech chybí původní stavební čára a jasné vymezení veřejného prostoru

- 4 – chybí chodníky navazující na zastávku autobusu, do trasy zasahuje soukromý pozemek

- 1 - zatravnění bez cest

- 2,3,6,7 - menší prostranství jsou bez stromů

- 1 – vodní prvek na návsi, původně rybník, nemá vyřešen zdroj vody

- 1 - parkoviště u OÚ je malé a nevhodně situované s výjezdem do silnice u křižovatky, u kostela a školy není parkování dořešeno

- 1 - malé využití ploch prostranství, zejména zatravněná část na jihu návsi

- 1 - nevhodné stromy na návsi (kultivar javoru – nevhodné pro venkovskou zástavbu)

- 1, 3 - svažitý terén

- 2 – prostranství vyplněno kontejnery a parkováním

- 1 parkovací plocha před obecním úřadem je velký vyasfaltovaný prostor

- 1 - nevhodná dominanta sokolovny - její štítové zdi

- 1 - chybí komponovaný veřejný prostor před OÚ (např. čekání venku, zahradní úprava, přístup)

- 1, 2, 6, 7  - průjezdná doprava, zvyšování intenzity, bezpečné cesty a trasy pro chodce

- 1, 2, 6, 7 - rovný úsek silnice-rychlost průjezdu, chybí vhodné formy zpomalovacích opatření

## Veřejná diskuze nad konceptem řešení

Koncepty řešení veřejných prostorů budou náležitě prezentovány širší veřejnosti, bude provedena diskuze nad návrhem formou řízených diskuzí (nikoliv pouhé prezentace) a brainstorming. Závěry a podněty z veřejné diskuze budou řádně zdokumentovány a zařazeny do návrhu řešení po konzultaci s představiteli obce.

## Konečný návrh řešení

### Záměry obce které chce obec prověřit v ÚS:

- Prostranství 1,5,6,7 se nachází v CHKO, zahradní úpravy musí odpovídat požadavkům CHKO dle plánu péče; navržené řešení musí být srozumitelné a detailní, zejména návrh zeleně a výsadba stromů

- Prověřit řešení ploch pro kontejnery ve veřejném prostoru (např. na návsi)

- Navrhnout způsob ochrany zachovalých fasád venkovských usedlostí dokladujících historický vývoj Bratronic

- Zakomponovat do prostranství odpočinková místa

- Najít funkční využití pro demolici p. č. 15 (čp. 49) u bývalé vodní nádrže na návsi

- U budoucí MŠ řešit odpovídající veřejný prostor (např. zajíždění vozidel, chodníky pro bezbariérový přístup, parkování, přechody)

### Požadavky na obsah návrhu

- Návrh musí vycházet z charakteru sídla, jednotlivých prostranství. Bude respektovat a stabilizovat původní venkovskou zástavbu, která dokladuje historické stopy sídla. Stavení vytváří společnou uliční a stavební čáru, kterou lze považovat za hodnotu obce.

- Návrh bude řešit všechny související funkce veřejného prostranství:

- tj. obslužnost dopravní (vč. pěší dopravy a parkování), docházky k zastávkám autobusu, samotný pobyt na veřejném prostranství pro všechny demografické skupiny obyvatel, hřiště pro nejmenší děti a reprezentační část. Součástí návrhu bude návrh na zpomalení průjezdné dopravy silnic na návsi a bezpečnost chodců u tras k občanskému vybavení

- rekreační činnosti na veřejných prostranstvích pro všechny demografické skupiny obyvatel (dle sociálních skupin např. batolata, malé děti, předškoláci, školní mládež mladší a starší, matky s dětmi, invalidé, senioři), a zároveň reprezentační část veřejného prostoru využitelnou pro cestovní ruch.

- vodohospodářskou infrastrukturu návsi

- Součástí ÚS bude návrh využití ploch s rozdílným způsobem využití v dostatečné podrobnosti

- Součástí ÚS bude návrh ochrany původních stavebních a uličních čar vč. dominant prostoru (fasád původních statků, průhledů a dostaveb)

- Návrh bude rámcově ověřovat podmínky reálnosti ve vztahu k technické infrastruktuře. Podrobnost ÚS umožní přistoupit přímo ke zpracování dokumentace pro územní řízení.

- Návrh se bude kromě podrobného rozsahu řešení parteru zabývat objekty a prvky, které prostranství v některých místech vymezují a spoluvytvářejí.

- Součástí návrhu v prostoru návsi může být I návrh asanací a návrh funkčního využití dostaveb.

- Návrh bude respektovat majetkoprávní vztahy, bude řešen ve spolupráci s vlastníky, kterých se návrh dotýká

# Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie

## Osnova textové části ÚSVP

- Koncepce uspořádání veřejného prostranství

- Širší  vztahy  (systém  veřejných  prostranství  a  zelená  infrastruktura  v sídle,  kompoziční  vztahy, průhledy, pohledy apod.)

- Architektonicko-urbanistické  řešení  -  podrobná  koncepce  (popis návrhu,  včetně  řešení  zeleně, způsobu odvodnění ploch a vsakování srážek, bezbariérového řešení apod.)

- Architektonicko-stavební řešení veřejného prostranství

- Architektonicko-stavební řešení parteru (zejména materiálové řešení)

- Vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář (pokud bude nutné zpracování)

- Koncepce ochrany původních objektů, které vytváří stavební a uliční čáru

- Regulace objektů (funkční využití a prostorové uspořádání pokud budou navrženy)

- Řešení dopravní infrastruktury

Podrobné řešení dopravní infrastruktury ve vazbě na architektonicko-urbanistické řešení

- Řešení technické infrastruktury

Podrobné řešení vodního hospodářství vodního prvku ve vazbě na architektonicko-urbanistické řešení

- Závěry a doporučení

- Požadavky na územně plánovací dokumentaci

Pokud návrh zpracování před dokončením ÚP (územního plánu)

- Podklad pro prezentaci (plakát, leták, webová prezentace apod.)

Určeno pro prezentaci politické reprezentaci, obyvatelům, atd.

## Osnova grafické části

- Širší vztahy (s vymezením řešeného území) – obvykle 1 : 2 000

- Ortofotomapa (s vymezením řešeného území) – stejné měřítko jako hlavní výkres

- Hlavní výkres (návrh) – pro každé jedno prostranství obvykle 1 : 200 - 500

- Výkres zeleně (není-li součástí Hlavního výkresu) – stejné měřítko jako hlavní výkres

- Výkres architektonicko-stavebního řešení (není-li součástí Hlavního výkresu) – stejné měřítko jako hlavní výkres

- Regulace objektů (není-li součástí Hlavního výkresu) – stejné měřítko jako hlavní výkres

- Výkres řešení dopravní infrastruktury (není-li součástí Hlavního výkresu) – stejné měřítko jako hlavní výkres

- Výkres řešení technické infrastruktury (vodního hospodářství vodního prvku a dopravy) -není-li součástí Hlavního výkresu; stejné měřítko jako hlavní výkres

- Vizualizace, skicy nebo modely

Nepovinné části

- Řezy, případně řezopohledy – obvykle 1 : 200 - 500

- Doplňující schémata

- Základní detaily řešení parteru